## Slide 1: RAID - SYSTEME
Santia, Leo, Hendrik

## Slide 2
Einleitung und Grundlagen von RAID
Funktionsweise von RAID Systemen
RAID – Level
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 3
Redundant Array Of Inexpensive Disks
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wie bleiben meine Daten sicher wenn eine Festplatte ausfällt?
Wie steigere ich meine Datenübetragung bei langsamen Festplatten?
R A I D

## Slide 4
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten mehfach auf mehreren Festplatten abspeichern, bleiben Daten auch bei Festplatten ausfall erhalten.
Daten-Sicherheit
50% Speicherplatzeffizenz
Durch ein Paritätsbit können wir eine bessere Speicherplatzeffizienz erreichen.
Dafür ist eine zusätzliche Berechnung nötig die die Schreibgeschwindigkeit negativ beeinflusst
N-1/N % Speicherplatzeffizenz

## Slide 5
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten auf zwei Festplatten verteilen können wir die Übetragungsleistung von beiden Festplatten gleichzeitig nutzen
Übetragungsleistung
Bei der Nutzung eines Paritätsbit ist eine zusätzliche berechnung nötig

## Slide 6
Einleitung und Grundlagen von RAID
Funktionsweise von RAID Systemen
RAID – Level
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 7
Funktionsweise von Raid systemen
Datenstriping
Spiegelung (Mirroring)
Paritätsprüfung

## Slide 8
Einleitung und Grundlagen von RAID
Funktionsweise von RAID Systemen
RAID – Level
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 9
Striping
RAID 0 verteilt Daten gleichmäßig über zwei oder mehrere Festplatten
Dieses RAID Level verfügt über keine Redundanz oder Fehlerkorrektur
Die Geschwindigkeit wird auf diesem RAID Level erhöht
Fällt eine Festplatte aus, gehen alle Daten verloren
RAID – LEVEL 0
Notes: RAID 0 wird häufig für Systeme verwendet, die hohe Geschwindigkeit und Kapazität benötigen, aber keine Datenredundanz erfordern, wie z. B. in einigen Gaming-PCs oder für schnelle temporäre Speicherung.
RAID 0 ist die schnellste RAID Konfiguration.

## Slide 10
Mirroring
RAID 1 erstellt eine exakte Kopie der Daten auf zwei oder mehreren Festplatten
50% der Speicher Speicherkapazität wird für Kopien verwendet
RAID 1 wird verwendet wenn Datensicherheit Priorität ist
RAID – LEVEL 1
Notes: RAID 1 wird oft in kleineren Servern oder in Systemen eingesetzt, in denen Datensicherheit wichtiger ist als Speichereffizienz, wie bei kritischen Datenbanken.

## Slide 11
Striping with Parity
RAID 5 verteilt Paritätsinformationen zusammen mit den Daten über drei oder mehr Festplatten
Dieses RAID Level ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Speichereffizienz und Ausfallsicherheit
Fällt eine Festplatte aus, können die Daten mit den Paritätsinformationen rekonstruiert werden
RAID – LEVEL 5
Notes: Wird häufig in Unternehmens-Servern oder NAS-Systemen verwendet, wo ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Redundanz erforderlich ist
Hat den Nachteil das Schreibgeschwindigkeit langsamer als in anderen RAID Konfigurationen ist.

## Slide 12
Striping und Mirroring
RAID 1+0 (oder RAID 10) kombiniert RAID Level 0 und 1, die Daten werden gespiegelt und verteilt
Der Geschwindigkeitsvorteil von RAID 0 wird erreicht zusammen mit der Datensicherheit von RAID 1
RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo Geschwindigkeit und Redundanz kritisch sind
RAID – LEVEL 1+0
Notes: RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo sowohl Geschwindigkeit als auch Redundanz kritisch sind.

## Slide 13
Einleitung und Grundlagen von RAID
Funktionsweise von RAID Systemen
RAID – Level
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 14
Hardware vs. Software raid
HARDWARE | SOFTWARE
Implementierung + | Implementierung ++
Leistung + | Leistung -
Zuverlässigkeit + | Zuverlässigkeit -
Flexibilität - | Flexibilität +
Kosten - | Kosten +

## Slide 15
Einleitung und Grundlagen von RAID
Funktionsweise von RAID Systemen
RAID – Level
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 16
Einfluss von Raid auf Systemleistung und Datensicherheit
RAID 0: RAID 0 verbessert die Leistung durch Datenstriping über mehrere Laufwerke
RAID 5, RAID 6 und RAID 10: Diese RAID-Level bieten sowohl Leistungsverbesserungen als auch Datensicherheit.
RAID 1: RAID 1 hat eine höhere Datensicherheit es kann jedoch zu geringfügigen Leistungseinbußen kommen.

## Slide 17
Fazit
RAID ist ein robustes System um mehrere Datenträger gemeinsam als eine logische Einheit zu verwenden
RAID kann zur Datensicherung, Geschwindigkeitsoptimierung oder für beide Zwecke verwendet werden
RAID kann auf verschiedene Arten genutzt und konfiguriert werden

## Slide 18
Quellenverzeichnis
https://www.globalsystem.ch/ratgeber/raid-systeme-erklaert/
Bild und Informationsquelle
https://premioinc.com/blogs/blog/hardware-vs-software-raid-differences-pros-cons
Informationsquelle
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels Bildquelle

## Slide 19: Danke für ihre Aufmerksamkeit
2023
RAID