## Slide 1: RAID - SYSTEME
Santia, Leo, Hendrik

## Slide 2
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID – Level
Funktionsweise von RAID Systemen
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 3
Redundant Array Of Inexpensive Disks
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wie bleiben meine Daten sicher wenn eine Festplatte ausfällt?
Wie steigere ich meine Datenübetragung bei langsamen Festplatten?
R A I D

## Slide 4
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten mehfach auf mehreren Festplatten abspeichern, bleiben Daten auch bei Festplatten ausfall erhalten.
Daten-Sicherheit
50% Speicherplatzeffizenz
Durch ein Paritätsbit können wir eine bessere Speicherplatzeffizienz erreichen.
Dafür ist eine zusätzliche Berechnung nötig die die Schreibgeschwindigkeit negativ beeinflusst
N-1/N % Speicherplatzeffizenz

## Slide 5
Einleitung und Grundlagen von RAID
Wenn wir Daten auf zwei Festplatten verteilen können wir die Übetragungsleistung von beiden Festplatten gleichzeitig nutzen
Übetragungsleistung
Bei der Nutzung eines Paritätsbit ist eine zusätzliche berechnung nötig

## Slide 6
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID – Level
Funktionsweise von RAID Systemen
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 7
Striping
RAID 0 verteilt Daten gleichmäßig über zwei oder mehrere Festplatten
Dieses RAID Level verfügt über keine Redundanz oder Fehlerkorrektur
Die Geschwindigkeit wird auf diesem RAID Level erhöht
Fällt eine Festplatte aus, gehen alle Daten verloren
RAID – LEVEL 0
Notes: RAID 0 wird häufig für Systeme verwendet, die hohe Geschwindigkeit und Kapazität benötigen, aber keine Datenredundanz erfordern, wie z. B. in einigen Gaming-PCs oder für schnelle temporäre Speicherung.
RAID 0 ist die schnellste RAID Konfiguration.

## Slide 8
Mirroring
RAID 1 erstellt eine exakte Kopie der Daten auf zwei oder mehreren Festplatten
50% der Speicher Speicherkapazität wird für Kopien verwendet
RAID 1 wird verwendet wenn Datensicherheit Priorität ist
RAID – LEVEL 1
Notes: RAID 1 wird oft in kleineren Servern oder in Systemen eingesetzt, in denen Datensicherheit wichtiger ist als Speichereffizienz, wie bei kritischen Datenbanken.

## Slide 9
Striping with Parity
RAID 5 verteilt Paritätsinformationen zusammen mit den Daten über drei oder mehr Festplatten
Dieses RAID Level ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit, Speichereffizienz und Ausfallsicherheit
Fällt eine Festplatte aus, können die Daten mit den Paritätsinformationen rekonstruiert werden
RAID – LEVEL 5
Notes: Wird häufig in Unternehmens-Servern oder NAS-Systemen verwendet, wo ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Redundanz erforderlich ist
Hat den Nachteil das Schreibgeschwindigkeit langsamer als in anderen RAID Konfigurationen ist.

## Slide 10
Striping with double partiy
RAID 6 ist ähnlich wie RAID 5 und erstellt Paritätsinformationen
RAID 6 erstellt zwei Paritätsschichten so das beim Ausfall von zwei Festplatten weiterhin keine Daten verloren gehen
RAID 6 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen eine hohe Datensicherheit erforderlich ist wie z.B kritische Datenbanken
RAID – LEVEL 6
Notes: RAID 6 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen eine hohe Datensicherheit erforderlich ist, z. B. in kritischen Datenbanken und großen Speichersystemen.
Dieses RAID Level hat die langsamste Schreibgeschwindigkeit.

## Slide 11
Striping und Mirroring
RAID 1+0 (oder RAID 10) kombiniert RAID Level 0 und 1, die Daten werden gespiegelt und verteilt
Der Geschwindigkeitsvorteil von RAID 0 wird erreicht zusammen mit der Datensicherheit von RAID 1
RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo Geschwindigkeit und Redundanz kritisch sind
RAID – LEVEL 1+0
Notes: RAID 10 wird oft in hochleistungsfähigen Serverumgebungen verwendet, wo sowohl Geschwindigkeit als auch Redundanz kritisch sind.

## Slide 12
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID – Level
Funktionsweise von RAID Systemen
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 13
Funktionsweise von Raid systemen
Datenstriping
Spiegelung (Mirroring)
Paritätsprüfung

## Slide 14
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID – Level
Funktionsweise von RAID Systemen
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 15
Hardware vs. Software raid
HARDWARE | SOFTWARE
Implementierung + | Implementierung ++
Leistung + | Leistung -
Zuverlässigkeit + | Zuverlässigkeit -
Flexibilität - | Flexibilität +
Kosten - | Kosten +

## Slide 16
Einleitung und Grundlagen von RAID
RAID – Level
Funktionsweise von RAID Systemen
Hardware vs Software RAID
Einfluss von RAID auf Systemleistung und Datensicherheit
Agenda

## Slide 17
Einfluss von Raid auf Systemleistung und Datensicherheit
RAID 0: RAID 0 verbessert die Leistung durch Datenstriping über mehrere Laufwerke
RAID 5, RAID 6 und RAID 10: Diese RAID-Level bieten sowohl Leistungsverbesserungen als auch Datensicherheit.
RAID 1: RAID 1 hat eine höhere Datensicherheit es kann jedoch zu geringfügigen Leistungseinbußen kommen.

## Slide 18
Fazit
RAID ist ein robustes System um mehrere Datenträger gemeinsam als eine logische Einheit zu verwenden
RAID kann zur Datensicherung, Geschwindigkeitsoptimierung oder für beide Zwecke verwendet werden
RAID kann auf verschiedene Arten genutzt und konfiguriert werden

## Slide 19
Quellenverzeichnis
https://www.globalsystem.ch/ratgeber/raid-systeme-erklaert/
Bild und Informationsquelle
https://premioinc.com/blogs/blog/hardware-vs-software-raid-differences-pros-cons
Informationsquelle
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels Bildquelle

## Slide 20: Danke für ihre Aufmerksamkeit
2023
RAID